ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕНЫ   ДЕЛЕНИЯ

датчика Y-координат  микроскопа МПЭ-11 в ПИЯФ РАН

(май 2006 г файл ydel.doc)

1. При измерении Y-координат точек на следах частиц в работах по фрагментации ядер В-11 (http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/b11pre.htm), да и во всех более ранних работах (http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/nni.htm), эти координаты записываются в виде целых чисел датчика. Цена его младшего разряда  в последующих процедурах обработки этих данных принята равной 0.021125 микрон. Она определялась Б. Б. Симоновым по объект микрометру. Делалось это много лет назад, и документы об этом, практически, не сохранились. Вот почему, после окончания работы по В-11 Лидия Николаевна Ткач, выполнившая все измерительные работы, провела серию измерений цены деления нашего датчика. Использовалась процедура mps.for, имеющаяся в уже приведенных ссылках. Результаты будут здесь приведены.

2. Использовался объект микрометр № 653388 Гост 7513-56 объектив 90 кратник, с аппертурой 1.3, № 63081 МИ-жел, окуляр 15.

Все первичные данные в http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/mpss.txt

Выведен массив 867 измеренных расстояний по 10 микрон

http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/ydel.prn

Он используется в процедуре http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/ydel.mcd

Среднее число делении в 10 мкм найдено равным 468.53

Стандартное распределение равно 16.485 деления

Средняя цена деления равна 0.021343 микрона, с ошибкой среднего 0.000513 микрон.

Распределение измеренных расстояний согласуется с нормальным распределением с приведенными величинами.

Оно приведено на следующем рисунке, полученном в процедуре ydel.mcd